## Slide 1: Entwicklung eines fasersensorbasierten ganzheitlichen echtzeitfähigen Textil-Membran-Monitoring-Systems
Projektvorstellung – MeMo
Fördermittelgeber: BMWK
Projektleiter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Chokri Cherif
Wiss. Projektbearbeiter: Karl Kopelmann, Tobias Lang, FBT
Laufzeit: 12/2022 – 11/2024

## Slide 2
Projektdaten
Förderprogramm: IGF
Gesamte Laufzeit : 01.12.2022 – 30.11.2024
Fördersumme: insgesamt: 253.179,45 €
Projektleitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dipl.-Wirt. Ing. Chokri Cherif
Wissenschaftliche Bearbeitung: Karl Kopelmann, Tobias Lang, FBT
Studentische Hilfskräfte: -

## Slide 3
Problemstellung und Motivation Bedarf nach Methoden zur Auslegung und Produktion von adaptiven FKV
Bedarf nach Structural Health Monitoring in vielen Anwendungen für textile Membranen
oft inhomogene komplexe Belastungsszenarien, z.B. durch Witterungseinflüsse
Standzeiten oft nicht erreichbar aufgrund mangelnder Überprüfungen
Quelle: Land und Forst
Quelle: Sächsische.de

## Slide 4: Projektziel Konzept und Lösungsweg
Umfassende Analyse mehrachsiger Belastungszustände
Anpassung textiler resistiver Dehnungssensoren
Implementieren neuronaler Netze:
  Übertragung von diskreten Messwertänderungen zu lokalen Dehnungskennwerten
  Echtzeitübertragung der lokalen Dehnungskennwerte auf vollflächige Spannungskennwerte
Ausgabe des vollflächigen Spannungszustandes der Membran in Echtzeit
Erarbeiten von Konzepten für universelle Anwendbarkeit der Methodik (Zerlegung in geometrische Substrukturen)
Funktionsnachweis anhand eines Demonstrators
Notes: Entwicklung und Validierung einer Simulationsmethodik
  Strukturmechanische Analyse der Anbindungsmechanismen
  Thermodynamische Wechselwirkungen zwischen Aktor und Verbund
  Analyse funktionalisierter FKV mit gradierten Eigenschaftsprofil
Untersuchung der adaptiven FKV
  Ableitung von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen
  Erkenntnisse zu Verformungsgrad / -geschwindigkeit, Schaltfrequenzen und Langzeitverhalten
  Ermittlung der Zusammenhänge zwischen textiler Bindung und funktionalen Eigenschaften
Optimierung der aktorischen Eigenschaften
  Verformungen > 40 % durch Verwendung von Strukturgelenken
  Verbesserung der Schaltfrequenz z.B. durch Nutzung des Antagonistenprinzips (Ziel: 2 Hz)
  Definierte wellenartige Bewegungen
  Langzeitstabiles Verhalten (> 105 Zyklen) durch optimierte Kraftübertragung u. - entkopplung

## Slide 5: Aktueller Projektstand Funktionsdemonstrator
Fadenförmige Sensoren:
Messbereich Dehnung: 0 – 10 %
Material: besilbertes Polyamid, Isaohm, pseudoelastische Formgedächtnislegierungen
Membran:
Ein- oder zweilagiges Gewebe aus PES
Beschichtung mit PVC
Maximale Dickenabweichung durch Sensor von 0,2 mm
Sensorsystem:
Ortauflösungsvermögen: 100 Spannungswerte / m²
Echtzeitfähigkeit: Informationsgenerierung jede Sekunde
Genauigkeit: max. 5 % Abweichung zu Ergebnissen der Simulation
Notes: Entwicklung und Validierung einer Simulationsmethodik
  Strukturmechanische Analyse der Anbindungsmechanismen
  Thermodynamische Wechselwirkungen zwischen Aktor und Verbund
  Analyse funktionalisierter FKV mit gradierten Eigenschaftsprofil
Untersuchung der adaptiven FKV
  Ableitung von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen
  Erkenntnisse zu Verformungsgrad / -geschwindigkeit, Schaltfrequenzen und Langzeitverhalten
  Ermittlung der Zusammenhänge zwischen textiler Bindung und funktionalen Eigenschaften
Optimierung der aktorischen Eigenschaften
  Verformungen > 40 % durch Verwendung von Strukturgelenken
  Verbesserung der Schaltfrequenz z.B. durch Nutzung des Antagonistenprinzips (Ziel: 2 Hz)
  Definierte wellenartige Bewegungen
  Langzeitstabiles Verhalten (> 105 Zyklen) durch optimierte Kraftübertragung u. - entkopplung

## Slide 6: Aktueller Projektstand AP3: Entwicklung fadenförmiger Sensoren
Materialauswahl:
besilbertes Polyamid
  schlecht verarbeitbar (HF-Schweißen)
Isaohm
  Geringe Dehnung
Pseudoelastische Formgedächtnislegierungen
  Hohe Dehnung
  Hohe Sensitivität
  Geringe Ermüdung
Zyklen: - 10 - 100
Quelle: Fraunhofer IWU
Notes: Entwicklung und Validierung einer Simulationsmethodik
  Strukturmechanische Analyse der Anbindungsmechanismen
  Thermodynamische Wechselwirkungen zwischen Aktor und Verbund
  Analyse funktionalisierter FKV mit gradierten Eigenschaftsprofil
Untersuchung der adaptiven FKV
  Ableitung von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen
  Erkenntnisse zu Verformungsgrad / -geschwindigkeit, Schaltfrequenzen und Langzeitverhalten
  Ermittlung der Zusammenhänge zwischen textiler Bindung und funktionalen Eigenschaften
Optimierung der aktorischen Eigenschaften
  Verformungen > 40 % durch Verwendung von Strukturgelenken
  Verbesserung der Schaltfrequenz z.B. durch Nutzung des Antagonistenprinzips (Ziel: 2 Hz)
  Definierte wellenartige Bewegungen
  Langzeitstabiles Verhalten (> 105 Zyklen) durch optimierte Kraftübertragung u. - entkopplung

## Slide 7: Aktueller Projektstand Entwicklung echtzeitfähiger Algorithmen
Ermittlung von Lasteinleitungspunkten über gesamter Membranfläche durch Input diskreter Anzahl an Sensorwerten
Umsetzung über Regressives KI Modell
x
y
1
2
3
4
5
8
7
6
Sensorpositionen & -ausrichtungen
KI Regressions-Modell
Sensorwert 1
Sensorwert 2
Sensorwert n
vorhergesagte X-Position Last
vorhergesagte Y-Position Last
INPUTS
OUTPUTS
Notes: Entwicklung und Validierung einer Simulationsmethodik
  Strukturmechanische Analyse der Anbindungsmechanismen
  Thermodynamische Wechselwirkungen zwischen Aktor und Verbund
  Analyse funktionalisierter FKV mit gradierten Eigenschaftsprofil
Untersuchung der adaptiven FKV
  Ableitung von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen
  Erkenntnisse zu Verformungsgrad / -geschwindigkeit, Schaltfrequenzen und Langzeitverhalten
  Ermittlung der Zusammenhänge zwischen textiler Bindung und funktionalen Eigenschaften
Optimierung der aktorischen Eigenschaften
  Verformungen > 40 % durch Verwendung von Strukturgelenken
  Verbesserung der Schaltfrequenz z.B. durch Nutzung des Antagonistenprinzips (Ziel: 2 Hz)
  Definierte wellenartige Bewegungen
  Langzeitstabiles Verhalten (> 105 Zyklen) durch optimierte Kraftübertragung u. - entkopplung

## Slide 8: Aktueller Projektstand Entwicklung echtzeitfähiger Algorithmen
Validierung und Modellerstellung mit Hilfe von Simulationsdaten
Simulationsdaten:
Simulationsdaten dienen als Trainingsdaten des KI-Modells
für jeden Lastpunkt (blau) liegen resultierenden Dehnungen an Sensorpositionen (orange) vor
1000 simulativ erzeugte Lastzustände (70 % Trainingsdaten, 15 % Validierungsdaten, 15 % Testdaten)
Regressionsmodell:
Eingabe: 8 Neuronen (Sensorwerte)
zu berechnende Parameter ~350.000 (6 Hidden-Layers)
Ausgabe x- und y-Koordinaten
Umsetzung mit PyTorch Bibliothek in Python
Mittlere resultierende Abweichung des trainierten Modells: ±17,24 mm
Notes: Entwicklung und Validierung einer Simulationsmethodik
  Strukturmechanische Analyse der Anbindungsmechanismen
  Thermodynamische Wechselwirkungen zwischen Aktor und Verbund
  Analyse funktionalisierter FKV mit gradierten Eigenschaftsprofil
Untersuchung der adaptiven FKV
  Ableitung von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen
  Erkenntnisse zu Verformungsgrad / -geschwindigkeit, Schaltfrequenzen und Langzeitverhalten
  Ermittlung der Zusammenhänge zwischen textiler Bindung und funktionalen Eigenschaften
Optimierung der aktorischen Eigenschaften
  Verformungen > 40 % durch Verwendung von Strukturgelenken
  Verbesserung der Schaltfrequenz z.B. durch Nutzung des Antagonistenprinzips (Ziel: 2 Hz)
  Definierte wellenartige Bewegungen
  Langzeitstabiles Verhalten (> 105 Zyklen) durch optimierte Kraftübertragung u. - entkopplung

## Slide 9: Aktueller Projektstand Funktionsdemonstrator
Signalverstärkung & AD-Wandlung
Reale Lasteinleitung
Sensoren
Raspberry Pi
Visualisierung prognostizierte Lasteinleitung
Notes: Entwicklung und Validierung einer Simulationsmethodik
  Strukturmechanische Analyse der Anbindungsmechanismen
  Thermodynamische Wechselwirkungen zwischen Aktor und Verbund
  Analyse funktionalisierter FKV mit gradierten Eigenschaftsprofil
Untersuchung der adaptiven FKV
  Ableitung von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen
  Erkenntnisse zu Verformungsgrad / -geschwindigkeit, Schaltfrequenzen und Langzeitverhalten
  Ermittlung der Zusammenhänge zwischen textiler Bindung und funktionalen Eigenschaften
Optimierung der aktorischen Eigenschaften
  Verformungen > 40 % durch Verwendung von Strukturgelenken
  Verbesserung der Schaltfrequenz z.B. durch Nutzung des Antagonistenprinzips (Ziel: 2 Hz)
  Definierte wellenartige Bewegungen
  Langzeitstabiles Verhalten (> 105 Zyklen) durch optimierte Kraftübertragung u. - entkopplung

## Slide 10: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Slide 11
Gliederung
  Ausgangssituation / Problemstellung / Motivation
  Grundprinzip
  Lösungsweg / Arbeitsschritte
  Ergebnisse
  Zusammenfassung und weitere Vorgehensweise
  Geplante Veröffentlichungen und Vorträge
  Studentische Arbeiten

## Slide 12
Aktueller Projektstand Übersicht Zeitplan
Arbeitspakete |  | Q I |  |  | Q II |  |  | Q III |  |  | Q IV |  |  | Q V |  |  | Q VI |  |  | Q VII |  |  | Q VIII |  | 
1 | Präzisierung der Anforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | FEM-Analysen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Entwicklung fadenförmiger Sensoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Entwicklung funktionalisierter Textilien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Verbindungstechnik und Beschichtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Charakterisierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Entwicklung echtzeitfähiger Algorithmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Funktionsdemonstrator: Realisierung/Erprobung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Wirtschaftlichkeitsanalyse/Verfahrensanweisung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Berichtlegung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |